Lycée Jean FAVARD  --  GUERET			1ère STI 2D / 1ère STL					   2011/2012

# TP n°2 : MESURES DE TENSION ET LOI D’OHM

Objectif du TP : Manipuler les instruments de mesures (ampèremètre et voltmètre) et vérifier les lois fondamentales de l’électricité.

Tous les câblages, décâblages et modifications de montages doivent être effectuées HORS TENSION.

La mise sous tension d’un montage s’effectue après contrôle et autorisation du professeur.

1./ Tension aux bornes d’un fil et unicité de la tension

Soit le montage :		 R1 = 470 (	R2 = 1000 (

11./ Donner sur votre compte-rendu (préciser la polarité des appareils de mesures), le schéma du montage permettant de mesurer :

UPN : tension aux bornes du générateur,

UAD: tension aux bornes de la résistance R1,

UBC : tension aux bornes de la résistance R2,

UKL : tension aux bornes de l’interrupteur,

ULA : tension aux bornes du fil LA,

ULB : tension aux bornes du fil LB,

Remarque : P et N sont les bornes du générateur, A et D sont les bornes de R1, B et C sont les bornes de R2, K et L sont les bornes de l’interrupteur.

12./ Câbler et faire vérifier.

13./ Quand l’interrupteur est ouvert, pour des valeurs de UPN comprises entre 0 et 18 V (par pas de 6 V), compléter le tableau fourni en annexe.

14./ Quand l’interrupteur est fermé, pour des valeurs de UPN comprises entre 0 et 18 V (par pas de 6 V), compléter le tableau  fourni en annexe

15./ Conclusion :

- Que peut-on dire de la tension aux bornes des fils LA et LB ?

- Que peut-on dire de la tension aux bornes de l’interrupteur KL lorsqu’il est ouvert

- Que peut-on dire de la tension aux bornes de l’interrupteur KL lorsqu’il est fermé ?

- Lorsque K est fermé, que  peut-on dire des tensions UPN, UAD et UBC ?

2./ Loi des mailles

Soit le montage :		 R1 = 470 (	R2 = 1000 (	DEL verte

21./ Donner le schéma du montage permettant de mesurer UPN, UAB, UBC et UNC.

22./ Câbler et faire vérifier.

23./ Quand l’interrupteur est fermé, pour des valeurs de UPN comprises entre 0 et 20 V (par pas de 5 V),compléter  le tableau fourni en annexe.

24./ Conclure.

3./ Loi d’ohm : tracé de la caractéristique courant- tension d’un résistor linéaire

Soit le montage :

31./ Donner le schéma du montage permettant de mesurer UR et IR.

32./ Câbler et faire vérifier.

33./ Quand l’interrupteur est fermé, pour des valeurs de UR comprises entre 0 et 20 V (par pas de 3 V), relever dans un tableau UR et IR.

34./ Tracer UR = f(IR). Commenter l’allure de la courbe obtenue.

35./ Le coefficient de la droite obtenue est appelé résistance R du résistor linéaire, calculer R.

36./ Mesurer R à l’ohmmètre. Comparer à la valeur calculée précédemment.

# TP n°2 : MESURES DE TENSION et LOI d’OHM

Tableau 1 : Tension aux bornes d’un fil et unicité de la tension

Interrupteur K ouvert :

| UPN (aux bornes du générateur) | UAD (aux bornes de R1) | UBC (aux bornes de R2) | UKL (aux bornes de l’interrupteur) | ULA (aux bornes du fil LA) | ULB (aux bornes du fil LB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 V |  |  |  |  |  |
| 12 V |  |  |  |  |  |
| 18 V |  |  |  |  |  |

Interrupteur K fermé :

| UPN (aux bornes du générateur) | UAD (aux bornes de R1) | UBC (aux bornes de R2) | UKL (aux bornes de l’interrupteur) | ULA (aux bornes du fil LA) | ULB (aux bornes du fil LB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 V |  |  |  |  |  |
| 12 V |  |  |  |  |  |
| 18 V |  |  |  |  |  |

Tableau 2 : Loi des mailles

| UPN | UAB | UBC | UNC | UPN - UAB - UBC + UNC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 V |  |  |  |  |
| 10 V |  |  |  |  |
| 15 V |  |  |  |  |
| 20 V |  |  |  |  |

Tableau 3 : Loi d’ohm

| UR (V) | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR (…………) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |