Lycée Jean FAVARD  --  GUERET			1ère STI 2D / 1ère STL					   2011/2012

# Série 2 – TP 2 Caractéristique d’un dipôle actif et adaptation d’impédance

Tous les câblages, décâblages et modifications de montages doivent être effectuées HORS TENSION.

La mise sous tension d’un montage s’effectue après contrôle et autorisation du professeur.

Objectif : tracer la caractéristique U = f(I) d’un dipôle actif  puis déterminer la charge la mieux adaptée à cette alimentation.

Matériel : dipôle actif + Résistance réglable (boite à décades)  + interrupteur + Voltmètre (multimètre au choix) + Ampèremètre (multimètre MX579)

1ère partie : Mesures

11./ Proposer un montage permettant de relever U et I. (on choisira on montage courte dérivation pour mesurer u)

12./ Câbler puis faire vérifier.

(voltmètre et ampèremètre numérique).

13./ Mesurer la tension à vide U0 délivrée par le dipôle actif.. Il s’agit de la tension délivrée par le générateur lorsque l’intensité du courant débité est nulle !

14./ Compléter le tableau en agissant sur la valeur de R (lignes tension U et intensité I)

2ème partie : Tracé de la caractéristique U = f(I) du dipôle actif

21./ Tracer U en  fonction de I.

22./ Commenter la courbe obtenue et conclure quant à la nature et aux propriétés du dipôle inconnu.

23./ Déterminer la valeur du coefficient directeur de la droite obtenue (voir l’aide).

24./ Donner l’équation de la droite obtenue.

3ème partie : Tracé de la caractéristique PJ = f(R)

La résistance R alimentée par le dipôle actif  est appelée résistance de charge, elle dissipe une puissance PJ.

31./ Exprimer PJ en fonction UR et I puis en fonction de R et I.

32./ Pour chaque valeur de R, calculer la puissance dissipée par effet joule PJ

33./ Tracer PJ en fonction de R.

34./ Que remarquez-vous ? Quelle est la valeur de R pour laquelle la puissance dissipée PJ dans la charge est maximum ? (On dit alors qu’il y a adaptation d’impédance : la charge est « adaptée » à la source !).

# Caractéristique d’un dipôle actif et adaptation d’impédance

| R (() | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PJ (mW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aide à la détermination de l’équation de droite :

Cas général : L’équation de la droite est du type : y = a.x + b

a : coefficient directeur (appelée couramment pente)  a = Δy / Δx

b : ordonnée à l’origine

Remarque : Si la droite « monte » : a > 0, si la droite « descend » : a < 0 et si la droite est « horizontale » a = 0.

Dans le cas ci-contre : U = a I + b

deux points M1 et M2 de coordonnées respectives (I1 = 0 , U1)  et (I2 , U2)

On peut ainsi déterminer  a = (U1 – U2) / (I1 – I2)   et b = U1

En Physique : Attention aux unités !