TP : Réalisation d’un thermomètre électronique

But du TP : réaliser un thermomètre numérique qui permettra d’afficher directement la température en ° Celsius sur un voltmètre ou un afficheur.

Affichage souhaité : Uf = 0.0 V pour 0.0°C et Uf = 1.00 V pour 100°C).

Le transducteur employé sera une diode et la tension aux bornes de cette diode sera ensuite modifiée par un circuit électronique afin d’obtenir une tension finale Uf correspondant au but à atteindre.

### Partie 1 : Etude du transducteur :

On emploie une diode comme transducteur, et on trace Ud en fonction de .

Montage : on réalise le montage ci-dessous :

La diode placée entre A et M est une diode fixée sur une tige métallique couverte de vernis isolant qui peut être plongée dans l’eau, même bouillante.

Comportement qualitatif de la diode :

- On mesure ud à la température ambiante à l’aide d’un voltmètre

- On mesure ud en prenant la diode dans la main. Comment évolue cette tension ?

- Préciser les grandeurs physiques converties par ce transducteur.

On fixe maintenant la tige de la diode à l’aide d’une potence afin qu’elle plonge dans un bécher empli d’eau et de glace pilée. La sonde d’un thermomètre numérique est également fixée, liée à cette tige, et permet donc de relever la température au voisinage de la diode.

On met en fonctionnement la plaque chauffante sous le bécher ainsi que l’agitateur magnétique et on relève les couples tension température entre 0 et 90 °C.

Relevé de ud en fonction de la température : ud = f (θ), ud en mV et θ en °C.

- Faire un schéma du montage.

- Faire une série de mesures et présenter les résultats sous forme de tableau (entre 12 et 15 mesures).

Tracé de ud = f (θ) à l’aide de Régréssi.

- Entrer les valeurs de θ et de ud.

- Modéliser la courbe obtenue en choisissant le modèle le plus pertinent parmi ceux proposés par le logiciel.

- Déterminer l’équation de la droite obtenue en précisant bien les valeurs du coefficient directeur et de l’ordonnée à l’origine ainsi que leurs unités.

- S’agit-il  d’une fonction affine ou linéaire ?

TP : Réalisation d’un thermomètre électronique

But du TP : réaliser un thermomètre numérique qui permettra d’afficher directement la température en ° Celsius sur un voltmètre ou un afficheur.

Affichage souhaité : Uf = 0.0 V pour 0.0°C et Uf = 1.00 V pour 100°C).

Le transducteur employé sera une diode et la tension aux bornes de cette diode sera ensuite modifiée par un circuit électronique afin d’obtenir une tension finale Uf correspondant au but à atteindre.

### Partie 2 : Mise au point de la chaine de mesure.

- Quelle opérations mathématiques proposez vous de réaliser sur Ud afin de pouvoir obtenir Uf =0 V pour 0°C et Uf=1.00 V pour une température de 100°C?

- Il existe divers montages électroniques que l’on peut employer afin de modifier une tension parmi lesquels les montages suivants :

| Nom | Expression de Us |
| --- | --- |
| Additionneur | Us = Ue + U0 |
| Soustracteur | Us = Ue – U0 |
| Comparateur | Us = +15V si Ue> U0 sinon Us = 0V |
| Amplificateur inverseur | Us = k.Ue avec k<0 |
| Amplificateur non inverseur | Us = k.Ue avec k>0 |

U0 est une valeur que l’on peut choisir. K est un coefficient, positif ou négatif, que l’on peut choisir.

A l’aide du tableau de la question 2 proposer une chaine numérique permettant d’obtenir une tension Uf respectant les critères définis dans le but. On remplira pour cela le schéma ci-dessous :

Ud est la tension aux bornes du transducteur, c’est également la tension d’entrée du montage n°1.

U1 est la tension de sortie du montage 1, c’est également la tension d’entrée du montage 2.

Uf est la tension de sortie du montage 2.

### Partie  3 : Le montage n°1.

Réaliser le circuit suivant :

L’amplificateur opérationnel doit toujours être alimenté (+15V, 0V,-15V) avant d’être relié au circuit.

R2 =R3 = 10k( ; R4 =R5 = 100k(

| On dispose de deux générateurs pour délivrer les tensions U0 et Ud ainsi que de trois voltmètres. Déterminer par une série de mesures la fonction de ce circuit. |  |
| --- | --- |

- Refaire le schéma en indiquant les deux générateurs ainsi que les voltmètres.

- Exposez vos expériences en détaillant votre série de mesures, votre raisonnement et votre conclusion.

- Proposer un nom pour ce montage.

- Dans le cas de la chaîne de mesure permettant de réaliser le thermomètre, quelle valeur faut-il donner à U0 ?

TP : Réalisation d’un thermomètre électronique

But du TP : réaliser un thermomètre numérique qui permettra d’afficher directement la température en ° Celsius sur un voltmètre ou un afficheur.

Affichage souhaité : Uf = 0.0 V pour 0.0°C et Uf = 1.00 V pour 100°C).

Le transducteur employé sera une diode et la tension aux bornes de cette diode sera ensuite modifiée par un circuit électronique afin d’obtenir une tension finale Uf correspondant au but à atteindre.

### Partie 4 : Le montage Amplificateur inverseur.

Réaliser le circuit suivant :

L’amplificateur opérationnel doit toujours être alimenté (+15V, 0V,-15V) avant d’être relié au circuit.

| Dans un premier temps on remplace P2 par un conducteur ohmique R7 = 1 k( et on prend R6 = 10 k(. La tension u est délivrée par un générateur variable et mesurée par un voltmètre. Un autre voltmètre permet de mesurer us. P2 est un potentiomètre de 4.7 k( |  |
| --- | --- |

Faire une série de mesures en remplissant le tableau suivant :

| U1 (V) | -2 | -1.8 | -1.5 | -1.3 | -1 | -0.8 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uf (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Représenter Uf = f(U1).

- Délimiter la courbe obtenue en plusieurs domaines.

- On parle de domaine linéaire et de domaines saturés. Attribuez ces noms aux domaines  délimités précédemment.

- On définit le coefficient d’amplification de la manière suivante : Uf = A. U1. Pour quel domaine cette relation est-elle pertinente ? Déterminer ce coefficient.

- Pourquoi ce montage est-il appelé amplificateur inverseur ?

- Remplacer le conducteur ohmique R7 par le potentiomètre P2. Quelles expériences ou mesures complémentaires proposez vous afin de déterminer le rôle de P2 ?

- Déterminer qualitativement le rôle de P2.

### Partie 5 : Réalisation de la chaine de mesures.

Réaliser les trois montages (transducteur, montage 1 et montage 2) et les relier entre eux.

Régler U0 à la valeur déterminée dans la partie « montage n°2 ».

Relier la sortie du montage amplificateur inverseur à l’afficheur ou au voltmètre.

- Plonger la diode dans de l’eau glacée, vérifier que l’afficheur indique 0.0, régler la valeur de U0 si nécessaire.

- Plonger la diode dans de l’eau chaude (environ 80°C) et régler P2 afin que l’afficheur indique la valeur lue au thermomètre.

- Plonger la diode dans une eau de température inconnue et effectuer une mesure de température. Vérifier cette température à l’aide d’un thermomètre électronique.

- Expliquer clairement comment fonctionne la chaine de mesure réalisée, en nommant les différentes parties, en expliquant leur rôle et en précisant le rôle du transducteur.

- Calculer le pourcentage d’erreur de votre mesure de température en considérant que celle délivrée par le thermomètre électronique est juste.

- Proposer des raisons qui expliqueraient l’erreur de mesure du thermomètre que  vous avez réalisé.

# Text boxes

Affichage. (affiche la tension Uf )

Montage 2 :

………………………….

Montage 1 :

………………………….

Transducteur (et son montage)

Ud

Uf

U1