# Text boxes

Fiche de travail

Atelier n°2 : fonctionnement d’un alternateur de bicyclette

Matériel : alternateur de bicyclette démonté, maquette d’alternateur de bicyclette sur support (avec système d’entraînement du galet) et un multimètre.

L’alternateur de bicyclette, appelé aussi génératrice, est un modèle réduit des énormes alternateurs des centrales électriques. Sur une bicyclette, c’est l’alternateur qui permet d’alimenter la lampe du phare.

Comment l’alternateur de bicyclette produit-il une tension électrique ?

GUIDE DE TRAVAIL

Observation :

Démontez la génératrice de bicyclette et identifiez ses différentes parties.

Interprétation

En utilisant la maquette d’alternateur de bicyclette sur support, expliquez le rôle des différents éléments de la génératrice de bicyclette.

Appelez le professeur pour qu’il vérifie les manipulations.

Communication des résultats :

Réalisez un compte-rendu de vos recherches (description de l’alternateur de bicyclette et principe de fonctionnement).

Atelier n°1 : Sur les pas de FARADAY

Matériel : une bobine, un aimant, un multimètre, un ensemble bobine mobile - aimant droit fixe.

Lisez le texte suivant :

« En 1830, Faraday le célèbre physicien anglais étudie l’influence des courants sur les aimants. Il constate au cours de nombreuses expériences que, lorsqu’il introduit un barreau aimanté dans une bobine de fil métallique dont les deux bornes sont reliées, il y détermine un courant galvanique*. Seulement ce courant ne dure qu’un instant. De même lorsqu’il retire l’aimant de la bobine, il observe un autre courant tout aussi éphémère mais orienté dans l’autre sens. Ce courant est appelé courant induit. »

Texte extrait du Bulletin de l’Union des Physiciens  n°801 (février 1998)

*courant galvanique : l’intensité de ce courant est repérée par un galvanomètre, il l’a donc appelé courant galvanique

*galvanomètre : c’est un appareil permettant de mesurer des intensités très faibles, il est muni d’une aiguille.

*bobine : enroulement de fil conducteur recouvert par un isolant

Dispositif utilisé par Faraday (1791—1867)

Les travaux de Michaël FARADAY, physicien et chimiste anglais, ont permis de mettre au point un appareil très ingénieux pour produire de l’énergie électrique : l’alternateur. À partir des informations données dans le texte, vous devez construire votre propre alternateur alors  A VOUS de JOUER...

GUIDE DE TRAVAIL

Elaboration d’un protocole :

Imaginez, sur une feuille, des expériences permettant de construire un alternateur avec le matériel disponible

Proposez vos expériences au professeur.

Réalisation des expériences :

Après accord du professeur, récupérez le matériel nécessaire puis réalisez les expériences

Appelez le professeur pour qu’il vérifie les montages

Communication des résultats :

Réalisez un compte-rendu de vos recherches