| Enseignement Spécifique | Sciences physiques et chimiques en laboratoire |  | DISTILLATION SIMPLE DU VIN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Module : Chimie et Développement durable |  |  |

But du TP : On dispose de vin, on souhaite séparer l’éthanol contenu dans le vin.

1- Travail préparatoire :

Remplir le tableau ci-dessous et proposer le montage adapté à  la distillation souhaitée.

(Voir document 1  TP : distillation)

| Substance | Formule | T°éb | Indice nD | sécurité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eau |  |  |  |  |
| Ethanol |  |  |  |  |

2- Préparation :

- placer dans un ballon 80mL de vin

- ajouter 3 grains de pierre ponce.

3- Montage :

- effectuer le montage de distillation.

- faire vérifier le montage par le professeur  avant de démarrer la distillation.

- chauffer pour atteindre l'ébullition et avoir un débit de distillat régulier

(1 goutte par seconde)

- dès les premiers signes d'ébullition noter l'évolution de la température en fonction du temps toutes les deux minutes.

| temps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T°c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Noter le volume de distillat.

4-  Expérience complémentaire pour vérifier la qualité de la distillation :

- Mesurer l’indice de réfraction du distillat et en déduire sa pureté.

5- Compte rendu :

1. Légender les schémas du document 1

2. Quel est le rôle du chauffage?

3. Quel est le rôle de la pierre ponce?

4. Comment varie la température quand on s'élève dans la colonne de distillation?

5. A quoi sert le réfrigérant?

6. Que mesure le thermomètre placé en haut de la colonne?

7. Indiquer le sens de circulation de l'eau dans le réfrigérant.

8. Tracer la courbe : température = f (temps)

9. Calculer le volume d’éthanol contenu dans les 80 mL de vin.

10. Calculer le rendement de cette distillation.

Définition du degré d’alcool : 100 mL de vin à 10° contiennent 10 mL d’éthanol pur de formule C2H6O.

Prof

Le vin est une boisson fermentée préparée à partir de raisin ou de jus de raisin frais. C'est au cours de la fermentation du moût que les sucres se transforment en alcool sous l'action  d'enzymes.

Le vin est constitué d'environ cinq cents constituants identifiés.

Les principaux sont :

- Eau (85 à 90% en volume)

- alcools (10 à 15% en volume): alcool éthylique (éthanol), glycérols

- acides organiques : tartrique, citrique, malique, lactique, succinique, acétique.

- sucres : glucose, fructose, pentoses

- composés volatils : acétate d'éthyle, esters, acétaldéhyde

- matières minérales : sulfates, chlorures, phosphates, potassium, calcium…

- composés phénoliques : (tanin) donnent la couleur et influent fortement sur le goût

- substances azotés : ammoniac et protéines

- pectines, gommes

- vitamines : notamment du groupe B

Le changement d’état se fait à température constante donc, on obsezrve un pallier de température

. la séance sera bien rempli entre présentation ,

- handbook ( attention l’eau n’apparaît pas dans les produits organiques mais je crois inorganiques ou ailleurs à water par exemple ! commence par l’acétone ),

- distillation simple avec relever de T (Tu peux aussi voir ce que fait la température en fin de distillation : on chauffe encore l’eau passe ou sinon T diminue),

- réfractomètre (Tu peux leur expliquer que l’on entraine un peu d’eau avec l’éthanol (azéotrope) et que l’indice de réfraction sera plus petit que celui de l’éthanol pur (1,36…).

- Pour finir on peut aussi calculer un rendement sur la quantité d’éthanol recueilli.