Séance d’évaluation expérimentale sur l’oscilloscope

TP tournants sur 2h

1h	  1 groupe en exercices

1h 	  1 groupe en TP ( 0,5h sur l’oscillo et 0,5h sur la puissance)

Sont évalués en TP :

- Le choix du calibre

- L’utilisation du voltmètre et le l’ampèremètre

- Les calculs.

Pré-requis :

- utilisation du multimètre

- branchement

- choix du calibre

- choix du mode

- cours de 3ème sur les caractéristiques des tensions alternatives et sur les puissances

- notion d’adaptation (4ème)

- L’oscilloscope :

Sur l’écran le professeur fait apparaitre une sinusoïde et demande à l’élève la nature de la courbe, est-elle continue ou variable ? Alternative ? Périodique ?

si oui : mesurer U max et T.

En déduire la fréquence f.

Mesurer avec un voltmètre U eff :

Effectuer le calcul Umax/Ueff

Puis répondre de nouveau à ces questions avec une fréquence et une tension maximale différentes

- La puissance

1)

- Compléter le schéma en ajoutant les symboles des multimètres.

- Mesurer Ueff et Ieff en utilisant les multimètres.

- Calculer la puissance (attention aux unités !)

- La lampe est-elle adptée ?

- Justifier la réponse en vérifiant avec l’éclat de la lampe puis en regardant les indications sur le culot.

2) Mêmes questions avec une lampe différente (en sous-tension).

# Text boxes

G