## Slide 1: Panneau solaire pour camping-car
Activité N°2

## Slide 2: Thèmes et activités
Thèmes abordés à travers ce système :
La Mobilité
L’Habitat
L’Energie
Activités durant le TP :
Approfondir la culture technologique
Caractériser les fonctions d’un système technique.
Simuler, mesurer un comportement
Simuler le comportement d’un système technique à partir de l’évolution d’un paramètre d’entrée ou de sortie.
Problématique :
Le produit « Sunpower Phénix » est-il parfaitement adapté et optimisé pour l’usage prévu ?

## Slide 3: Partie 1 : Comment peut-on quantifier le besoin en énergie ?
Pour définir la consommation d’énergie dans un camping-car, on se base sur des durées moyennes d’utilisation des équipements établies statistiquement par enquête auprès des usagers. Ces durées sont indiquées dans le tableau.
La partie éclairage comprend un éclairage principal (tube fluorescent) et des éclairages d’appoint localisés (lampes à filament ou à LED).
Appareils | Nbre | Puissance (W) | Courant (A) | Durée (h) | Consommation (Ah)
Tube fluorescent (néon) | 1 |  |  | 3 | 
Lampes à filament | 5 |  |  | 3 | 
Lampes à LED | 5 |  |  | 3 | 
Pompe | 1 |  |  | 1 | 
Télévision (TNT par satellite) | 1 |  |  | 3 | 
Ventilation | 1 |  |  | 8 | 
Réfrigérateur (ambiance 25°C) | 1 |  | (Ah/h) | 24 | 
Total journalier |  |  | Avec lampes à filament |  | 
 |  |  | Avec lampes à LED |  | 

## Slide 4: Partie 1 : Comment peut-on quantifier le besoin en énergie ?
1.1. A partir des indications de la documentation « Equipements électriques pour camping-car », compléter les cases jaunes du tableau 1 (puissance ou courant). Utiliser le tableau du document papier à coller dans la copie.
Appareils | Nbre | Puissance (W) | Courant (A) | Durée (h) | Consommation (Ah)
Tube fluorescent (néon) | 1 |  |  | 3 | 
Lampes à filament | 5 |  |  | 3 | 
Lampes à LED | 5 |  |  | 3 | 
Pompe | 1 |  |  | 1 | 
Télévision (TNT par satellite) | 1 |  |  | 3 | 
Ventilation | 1 |  |  | 8 | 
Réfrigérateur (ambiance 25°C) | 1 |  | (Ah/h) | 24 | 
Total journalier |  |  | Avec lampes à filament |  | 
 |  |  | Avec lampes à LED |  | 

## Slide 5: Partie 1 : Comment peut-on quantifier le besoin en énergie ?
1.2. Compléter la colonne « courant » en appliquant la formule I = P / U avec U = 12 V (tension de la batterie).
Appareils | Nbre | Puissance (W) | Courant (A) | Durée (h) | Consommation (Ah)
Tube fluorescent (néon) | 1 |  | ? | 3 | 
Lampes à filament | 5 |  | ? | 3 | 
Lampes à LED | 5 |  | ? | 3 | 
Pompe | 1 |  |  | 1 | 
Télévision (TNT par satellite) | 1 |  | ? | 3 | 
Ventilation | 1 |  | ? | 8 | 
Réfrigérateur (ambiance 25°C) | 1 |  | (Ah/h) | 24 | 
Total journalier |  |  | Avec lampes à filament |  | 
 |  |  | Avec lampes à LED |  | 

## Slide 6: Partie 1 : Comment peut-on quantifier le besoin en énergie ?
1.3. Compléter la colonne « consommation » obtenue en faisant le produit du courant par le temps d’utilisation.
Appareils | Nbre | Puissance (W) | Courant (A) | Durée (h) | Consommation (Ah)
Tube fluorescent (néon) | 1 |  |  | 3 | ?
Lampes à filament | 5 |  |  | 3 | ?
Lampes à LED | 5 |  |  | 3 | ?
Pompe | 1 |  |  | 1 | ?
Télévision (TNT par satellite) | 1 |  |  | 3 | ?
Ventilation | 1 |  |  | 8 | ?
Réfrigérateur (ambiance 25°C) | 1 |  | (Ah/h) | 24 | ?
Total journalier |  |  | Avec lampes à filament |  | 
 |  |  | Avec lampes à LED |  | 

## Slide 7: Partie 1 : Comment peut-on quantifier le besoin en énergie ?
1.4. Effectuer les totaux journaliers pour les deux cas :
Les éclairages d’appoint sont à filament,
Les éclairages d’appoint sont à LED.
Appareils | Nbre | Puissance (W) | Courant (A) | Durée (h) | Consommation (Ah)
Tube fluorescent (néon) | 1 |  |  | 3 | 
Lampes à filament | 5 |  |  | 3 | 
Lampes à LED | 5 |  |  | 3 | 
Pompe | 1 |  |  | 1 | 
Télévision (TNT par satellite) | 1 |  |  | 3 | 
Ventilation | 1 |  |  | 8 | 
Réfrigérateur (ambiance 25°C) | 1 |  | (Ah/h) | 24 | 
Total journalier |  |  | Avec lampes à filament |  | ?
 |  |  | Avec lampes à LED |  | ?

## Slide 8: Partie 1 : Comment peut-on quantifier le besoin en énergie ?
1.5. A partir des résultats trouvés et des indications de la documentation « Equipements électriques pour camping-car », comparer de façon critique l’usage de lampes à filament ou de lampe à LED : prix, consommation.
1.6. Calculer l’énergie quotidienne nécessaire, la tension délivrée à ces appareils étant de 12 V. On utilisera la formule suivante :
W = Q x U
Q est la capacité, elle est égale à la consommation journalière en Ah.
W : énergie en Wh.
Indiquer le calcul et le résultat (énergie nécessaire pour une journée) dans la copie.

## Slide 9: Partie 2 : Comment vérifier que le produit étudié est adapté à l’usage prévu ?
2.1. Dans la documentation sur le système, rechercher et relever sur le document réponse la valeur de la puissance du panneau solaire à votre disposition.
Remarques :
La puissance indiquée dans la documentation correspond plus précisément à la puissance crête.
Le watt-crête (Wc) est l'unité de mesure de puissance d'un capteur solaire photovoltaïque. Il correspond à la délivrance d'une puissance électrique de 1 Watt, sous des conditions optimales d'ensoleillement et d'orientation.
2.2. En fait, la puissance délivrée par le panneau n’est pas constante. Selon vous, quels paramètres sont susceptibles de faire évoluer la puissance délivrée par le panneau de notre camping-car ?
Expliquez vos hypothèses dans la copie.

## Slide 10: Partie 2 : Comment vérifier que le produit étudié est adapté à l’usage prévu ?
2.3. Nous allons utiliser un utilitaire permettant de faire rapidement une estimation du potentiel solaire dans un contexte donné :
  calcul du rayonnement solaire en un point géographique ;
  calcul de l’énergie électrique restituée en fonction de plusieurs paramètres.
Cliquer sur le lien pour lancer le logiciel en ligne « PVGIS » et revenir sur cette page pour la suite des consignes.
2.4. Nous supposons que le camping car est stationné sur le boulevard de Jouvenel, devant le lycée. Sous la carte de PVGIS, dans l’onglet « Other maps », sélectionner « Normal map ». Positionner le repère à cet endroit précis en utilisant les fonctions zoom et déplacement du logiciel (pilotable avec la souris) ou bien saisir les coordonnées (45.16N, 1.523E) et cliquer sur « Search ».

## Slide 11: Partie 2 : Comment vérifier que le produit étudié est adapté à l’usage prévu ?
2.5. Nous allons comparer 3 cas de fonctionnement selon la position du panneau solaire sur le camping-car :
  a)- positionné sur le toit, à l’horizontale ;
  b)- positionné sur une paroi verticale ;
  c)- positionné de façon à suivre le soleil (tracking), cas de notre système.
Ces comparaisons seront faites pour deux saisons (hiver et été) afin de prendre en compte l’influence de la hauteur du soleil au dessus de l’horizon.
2.5.1. Pour cela vous devez sélectionner les paramètres suivants :
  PV technology : cristalline silicon (silicium cristallin).
  Peak PV power : puissance crête. Saisir la valeur trouvée question 2.1 exprimée en kW.
  Sloop : élévation. C’est l’inclinaison verticale du panneau en degrés : 0° pour l’horizontale, 90° pour la verticale. Sélectionner l’horizontale.
  Azimuth : C’est l’orientation horizontale du panneau en degrés. Le sud correspond à 0°, l’est à -90° et l’ouest à +90°. Sélectionner la direction sud.
  Cocher les cases : « 2-axis tracking » et « web page ».
Lancer le calcul en cliquant sur le bouton « Calculate ».

## Slide 12: Partie 2 : Comment vérifier que le produit étudié est adapté à l’usage prévu ?
2.5.2. Relever les valeurs de l’énergie électrique journalière en kWh (colonne Ed) pour les mois de juillet et décembre, dans les 2 cas : panneau horizontal et tracking. Compléter les cases correspondantes du tableau 2 (à coller dans la copie).
2.5.3. Modifier la position du panneau pour le mettre à la verticale, plein sud. Relancer le calcul.
2.5.4. Relever les valeurs de l’énergie électrique journalière en kWh (colonne Ed) pour les mois de juillet et décembre. Compléter les cases correspondantes du tableau 2.
2.6. Comparer les différents cas d’utilisation envisagés. En déduire l’intérêt du système de suivi (tracking), selon la saison. Rédiger votre réponse sur la copie.
2.7. Comparer l’énergie journalière récupérable au résultat de la question 1.6. Le Sunpower permet-il de couvrir les besoins de l’usager type ? Argumenter la réponse.

## Slide 13: Panneau solaire pour camping-car
Fin de l’activité N°2