| Activité Durée : 1 heure | Programmation | Cycle 4 4ème |
| --- | --- | --- |
|  | La barrière de parking | Compétences abordées CT 4.2./ CT 5.1 |

Formuler une hypothèse sur une feuille

# Text boxes

Vous êtes technicien dans une entreprise qui gère des barrières de parking. Votre fonction va être de remédier au problème rencontré : la barrière ne s’ouvre plus complètement (voir vidéo problème) et donc, ne suit plus l’algorigramme ci-contre.

Question directrice : Sur quel élément du système peut-on agir et à quel niveau ?

Travail à réaliser

- Télécharger le fichier « Barrière de parking » dans un espace de stockage (disque dur, clef usb, …) personnel sans l’ouvrir,

- Se connecter à Scratch en ligne : https://scratch.mit.edu/

- Ouvrir le fichier de simulation « Barrière de parking » (tutoriel en cliquant sur ce lien),

- Résoudre le problème,

- Enregistrer votre fichier dans votre espace de stockage personnel.

Un servomoteur est un « moteur » capable de maintenir une position angulaire.

Dans ce cas le servomoteur se positionne à un angle de 45° par rapport à l’horizontale

Voyant rouge = 0 (voyant éteint)

Voyant rouge = 1 (voyant allumé)

Programme principal contenu dans le lutin « Microcontrôleur »

Pour aller plus loin

- Faire clignoter le voyant vert au bout de 3 minutes afin d’avertir que la barrière va bientôt redescendre.

- En cas d’urgence la barrière devra rester bloquée en position haute : le code « 111 » permettra cela.

Le code » « 222 » permettra de la repositionner en position basse.