DEFI ROBOT

Académie de Limoges

Article 1 : Le concours « Défi Robot » est ouvert à toute équipe constituée d’élèves d’un collège.

Article 2 : Le concours est constitué de 7 défis. Cependant, chaque collège peut choisir de relever un, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept défis.

Article 3 : Chaque défi consiste à évoluer dans une zone, d’un point de départ jusqu’à un point d’arrivée. Les zones sont définies dans les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

Article 4 : Chaque équipe doit concevoir et réaliser un robot ainsi qu'une PréAO autonome (PowerPoint©, Médiator, Director©, Flash©) expliquant leur démarche de projet (cf : Annexe 8). Seule une Préao représentant votre collège sera retenue.

.

Article 5 : Chaque robot présenté doit être autonome. Aucune commande à distance ne sera admise, quelle que soit la solution technique utilisée. Les microcontrôleurs et autres dispositifs programmables sont interdits.

La somme des tensions des piles embarquées sur le robot ne doit pas excéder 12V.

La masse totale en ordre de marche d’un robot ne doit pas excéder 2 500 g.

Les dimensions maximales autorisées sont :

- longueur :  300mm

- largeur :     200mm

- hauteur :    150mm

Aucun élément du robot ne doit dépasser de la zone de départ.

Le robot doit sortir de la zône de départ pour valider le défi.

Le robot doit être contenu dans la zone de départ.

Article 6 : Déroulement du Défi Robot

Cette journée se déroule de la façon suivante :

- Une phase qualificative le matin : les équipes effectuent 6 essais sur le défi choisi. Après avoir comptabilisé l'ensemble des 6 essais (et non uniquement la meilleure performance), un classement est établi.

- Une phase finale l'après midi : seul les 4 premiers robots de chaque défi sont retenus pour cette phase finale (1/2 finale et finale).

Les ½ finales se dérouleront en 2 manches gagnantes. Et la finale en 1 manche.

Article 7 : Plusieurs classements seront également établis suivant les critères ci-dessous :

- l’esthétique du robot,

- les choix technologiques et la qualité de réalisation,

- … …

Article 8 : Le collège vainqueur remporte le trophée « Défi Robot » et s’engage à remettre en jeu son titre l’année suivante.

Article 9 et non négligeable : Chaque robot et PréAO doit être entièrement conçu et réalisé par les élèves. Il est primordial que toutes les solutions techniques mises en œuvre soient imaginées et exécutées par les élèves. En cas de litige, le jury pourra disqualifier une équipe.

Article 10 : les moteurs

Par soucis d’équité et d’économie, seuls les moteurs suivants pourront être utilisés :

* Technologie services :	Ref MC40 et Mc41

* Polydis : kit moteur avec support Ref K6N001X016

* A4 : Tous les moto-réducteurs avec moteurs

* Opitec :Kit moto-réducteur Ref 224.105

Les packs d’accus récupérés sur des jouets sont interdits

Annexe 1-1

Plan coté page suivante

La rampe infernale

Le robot du défi 1 doit être capable de suivre une piste surélevée (5 cm) sans chuter. Il n’y a bien sûr aucune barrière de protection capable de retenir le robot. Le robot doit franchir toutes les zones.

Annexe 1-2

L’unité est le centimètre

Annexe 1-3

Les différentes zones du défi 1

Pour valider la zone il est impératif que le robot soit entièrement rentré dans la zone.

Annexe 2-1

Plan coté page suivante

Le Labyrinthe

Le robot du défi 2 doit atteindre l’arrivée de ce labyrinthe. Votre création réussira-t-elle à s’extraire de ces rétrécissements et angles droits ?

L’arrivée sera jugée à la sortie du robot entier du plateau. Le robot doit franchir toutes les zones.

# Annexe 2-2

L’unité est le centimètre

# Annexe 2-3

Les différentes zones du défi 2

Pour que le défi soit réussi, il est impératif que tout le robot sorte de la zone 7

Annexe 3-1

Plan coté page suivante

La ligne droite

Ce robot doit parcourir le plus rapidement possible une distance de 3 m puis s’arrêter dans une zone de 300 mm située 100 mm après le portique. Il ne faut pas se laisser emporter par son élan (surface lisse type linoléum) ...

# Annexe 3-2

# L’unité est le centimètre

Modalités de calcul des points

Le robot ne passe pas sous le portique : 0 point

Le robot passe sous le portique mais ne s'arrête pas du tout : 500 points

Le robot passe sous le portique et s'arrête dans la zone d'arrivée :

1000 points – temps (en s)

Le robot passe sous le portique et ne s'arrête pas dans la zone d'arrivée :

1000 points – temps ( en s) – D (en mm)

D étant la distance mesurée (voir schéma ci-dessous)

Le robot qui aura le plus de points remportera la manche.

Le temps est jugé à l’arrêt complet du robot

# Annexe 4-1

Plan coté page suivante

Le scorpion

Quel trajet choisir pour percer le ballon ? La ligne droite est-elle toujours l’itinéraire le plus court ?

Le projectile devra être solidaire du robot et celui ci devra être sorti de la zone Z1 pour tirer.

La piste est surélevée de 5 cm minimum

# Annexe 4-2

L’unité est le centimètre

Hauteur du ballon 25 cm

# Annexe 4-3

Les différentes zones du défi 4

Il est impératif que tout le robot soit sorti de la Zone 1 pour percer le ballon

Modalités de calcul des points

Exemple : 	Un robot perçant le ballon en 5 s obtiendra 100 –5 = 95 pts

Un robot ne perçant pas le ballon en 3 s obtiendra 10 – 3 = 7 pts

# Annexe 5-1

Plan coté page suivante

Le vadrouilleur

Deux ou quatre roues motrices ? Complexité ou légèreté pour franchir  ce parcours à haut risque ? Faites vos choix...

Annexe 5-2

L’unité est le centimètre

Annexe 5-3

Les différentes zones du défi 5

# Annexe 6-1

Plan coté page suivante

Le multipente

Un défi où tout peut basculer d'un moment à l'autre. Au fait, savez-vous  ce qu'est un centre de gravité ? Et que signifie le mot «adhérence» ?

Annexe 6-2

L’unité est le centimètre

Annexe 6-3

Les différentes zones du défi 6

Pour valider une zone il est impératif que le robot soit entièrement rentré dans cette zone

Annexe 7-1

L’ECO-DEFIROBOT

Eco-défi type ligne droite : course sur 3 mètres par 2.

Contraintes : pas de piles, pas d’accus, utilisation d’une énergie propre et renouvelable, utilisation de matériaux le moins polluants possible.

Annexe 7-2

L’ECO-DEFIROBOT

Unité : le cm

Annexe 8-1

Modalités :

- Chaque robot fera l’objet d’une pré.a.o.

- Un classement interne à l’établissement sera établi en vue de la finale académique.

- Sera désigné vainqueur la pré.a.o. ayant obtenu le plus de point

- En cas d’égalité un jury de professeurs se réunira pour départager les vainqueurs.

- Lors du concours les pré.a.o. seront jugées par un jury composé d’un élève de chaque établissement ne participant pas au concours.

- La présentation d’un établissement ne sera pas jugée par un élève issu de ce collège.

- Le jury utilisera la grille d’évaluation (pas de ½ points).

| Grille dévaluation |
| --- |
| Critères à noter | Note /20 |
| Présentation du défi | /3 |
| Présentation de l’équipe | /3 |
| Présentation du robot Conception Essai et amélioration Fabrication | /3 /3 /3 |
| Notation libre (Préférence des élèves) | /5 |

# Text boxes

Hauteur des cloisons : 8 cm

D

A

D

30 cm

D

Hauteur des cloisons : 80 mm

Barres de section carrée 10x10

Dimension de la zone de départ : 300 mm x 200 mm.

Zone de départ

Z1

Ballon percé : 100 points

Ballon percé hors zone : 20 points

Ballon non percé : 10 points

Gros trous : diamètre 10 cm

Petits trous : diamètre 6 cm

Epaisseur de sable : 3 cm minimum

Bac à sable

Attention ! Pour avoir une surface aux caractéristiques identiques quelque soit le collège, la piste est recouverte de PVC expansé épaisseur 3mm.

Z7

Z6

Z5

Z4

Z3

Z2

Z1

D

D

DEPART

ARRIVEE