| Séquence S17 Comment piloter un objet technique avec un Smartphone ? | SYNTHESE | Cycle 4 4ème |
| --- | --- | --- |
|  | L’informatique et la programmation |  |

| Compétences développées en activités | Connaissances associées |
| --- | --- |
| C 2.7 | Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques nomades. | systèmes embarqués |
| C 5.1 | Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un objet. | Notions d’écarts entre les attentes fixées par le cahier des charges et les résultats de la simulation. |
| C 5.4 | Piloter un système connecté localement ou à distance. | Interface homme-machine. |
| C 8.8 | Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande. | Notions d’algorithme et de programme. |

## Qu'est-ce qu’un système embarqué ?

De plus en plus d’objets de notre quotidien contiennent, on dit « embarque » des microcontrôleurs ou microprocesseurs et des logiciels. Ces systèmes embarqués se trouvent dans les airbags des voitures, les machines à laver, les casques Bluetooth, les barrières de parking… Ils sont utilisés pour réduire la taille des systèmes afin d’améliorer :

- les performances en proposant des programmes adaptés dans les machines à laver,

- la sécurité (contrôle de la fermeture des portes des ascenseurs…),

- le confort (régulateur de vitesse de voiture),

- l’accessibilité (compteur d’eau intelligent),

- l’encombrement des objets (Box internet)…

Ces systèmes, qui au début possédaient des petites interfaces hommes machines rudimentaires, sont maintenant connectés à des réseaux (wifi, Bluetooth…). Ils peuvent ainsi être pilotés à distance par ordinateur ou smartphone à l’aide d’interfaces homme machine plus conviviales et plus complètes. Ces systèmes embarqués permettent l’arrivée de nouveaux objets : les objets connectés et d’une nouvelle révolution : l’internet des objets.

Exercice :

En regardant la vidéo : https://youtu.be/fzMvpg0ap7U cite des exemples d’objets connectés :

Les interfaces homme-machines (IHM) définissent les moyens et outils mis en œuvre afin qu'un homme puisse contrôler et communiquer avec une machine. Ex : les écrans tactiles, souris + interface graphique… afin de contrôler un procédé.

Comment programmer ?

Pour réaliser un programme, il est nécessaire de suivre la démarche suivante :

L’analyse décrit une solution à résoudre. L’algorithme décrit la solution au problème en langage naturel (langage humain). Le programme est la traduction de l’algorithme en langage compréhensible par la machine.

Exemple : Problème : Comment automatiser l’éclairage d’une pièce ?

| Analyse | Algorithme | Programme |
| --- | --- | --- |
| On détectera les personnes avec un détecteur de mouvement puis on allumera la lampe. Détecteur de mouvement en D2 et lampe en D12 | Répéter ( Si une personne est présente alors allumer la lampe Sinon éteindre la lampe) |  |

Résous le problème suivant en suivant la méthode ci-dessus :

Comment automatiser l’éclairage public pour qu’il ne s’allume que la nuit ?

| Analyse | Algorithme | Programme |
| --- | --- | --- |

Pour piloter un système connecté avec un smartphone :

L’utilisateur doit :

Pour cela, l’ingénieur doit :

- Sur le smartphone :

- Sur la maquette :

# Text boxes

Par High Contrast — Travail personnel, CC BY 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12266458

Programme

Analyse

Algorithme

Transcrire dans le langage de programmation

Définir la méthode amenant à la solution du problème

Définir le problème

- Appairer (1) l’objet et le smartphone

- Piloter l’objet

(1) appairer : Associer la maquette et le smartphone afin d’établir une communication sécurisée.

- Programmer l’interface homme machine

- Créer une interface homme machine

- Téléverser le programme vers  la maquette

- Créer le programme de la maquette